## Slide 1: Instrumentación, Optimización Estructural y Fabricación de vehículo con capacidades de autonomía a escala de bajo costo.
Integrantes : Asesor(es):
Mauricio Israel Delgado Vidal 339878 IMT Antonio Martínez Torteya, Ph.D.
Carlos Arizpe Bautista 542800 IDA José María Celaya Padilla, Ph.D.
Rodrigo Antonio García García 192376 IMT
San Pedro Garza García, N. L., a 3 de Abril de 2019
UNIVERSIDAD DE MONTERREY
ESCUELA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Notes: Dorb

## Slide 2: Contexto
Notes: Carlitos

## Slide 3: Descripción de la necesidad
Mayor participación de la comunidad académica/científica en la competencia.
Problema
El elevado costo del vehículo así como la falta de disponibilidad de información para recrear el vehículo.
Objetivo
Crear modelos que puedan competir en las tres pruebas, con un precio más accesible para las instituciones educativas y de investigación, y un repositorio de documentos para la fácil construcción y puesta en marcha del vehículo.

## Slide 4: Descripción Inicial del proyecto
Cámara
Python
I.A
Arduino
Dirección
Aceleración
LIDAR-UDEM
PWM
USB
USB
Serial
PWM
Notes: Dorb

## Slide 5: Descripción del proyecto actualizada
Cámara
Python
I.A
Dirección
Aceleración
Sonar-UDEM
PWM
USB
PWM
Arreglo de Sensores IR
Notes: Dorb

## Slide 6: Resultados
Nuevo diseño e impresión en 3D de chasis y complementos.
Diseño e impresión de bases para sensores.
Planteamiento de escenarios de un estacionamiento en paralelo para posicionamiento de sensores.
Lectura y despliegue de datos en tiempo real a través de Wi-Fi.
Detección de obstáculos.

## Slide 7: Chasis inicial vs. Prototipo
Asimétrico
Difícil de replicar
Dimensiones incorrectas para concurso
Entrada de controlador basado totalmente en la cámara
Replicable
Facilidad de ensamblar
Medidas consistentes
Notes: Carlitos

## Slide 8
Reducción de piezas modulares
Optimización de espacios
Integración de soportes para motores
Colocación de ranuras para cables eléctricos
Posicionamiento de agujeros para sujeción de sensores

## Slide 9
Soportes estructurales para aumentar resistencia a fractura

## Slide 10: Bases para sensores
Aditamentos para la fácil colocación de los sensores.

## Slide 11: Dirección inicial vs. Prototipo
Frágil
Diseño complejo
Ensamble sencillo
Robusto
Notes: Carlitos

## Slide 12: Modelo inicial vs. Prototipo
Notes: Rodrigo

## Slide 13: CAD Completo
Bottom View

## Slide 14: Estacionamiento Paralelo

## Slide 15: Posicionamiento de sensores
Sensores Ultrasónicos
Sensores IR

## Slide 16
Notes: Mau

## Slide 17: Lectura y despliegue de información en tiempo real
Raspberry Pi 3 B+
Ordenador
Wi-Fi
Sensor Infrarrojo
Sensor Ultrasónico
Notes: Mau

## Slide 18: Área de sensor ultrasónico
Mapeo del área del sensor
16 cm en su parte más ancha
Esta área mapeada llego hasta 80 cm
Arreglo de los 3 sensores angulados a 30 grados
Campo de visión de aproximadamente 60 grados

## Slide 19: Detección de obstáculos

## Slide 20: Punto ciego

## Slide 21
Costos
Artículo | Precio | Cantidad | Total
Raspberry Pi B3 + | $ 969.00 | 1 | $969.00
IR Sensors | $24.00 | 6 | $156.00
Sensores Ultrasónicos | $45.00 | 4 | $180.00
Llantas | $69.00 | 4 | $276.00
Batería | $214.00 | 1 | $214.00
Motor reductor | $69.00 | 2 | $138.00
Motor de pasos | $60.00 | 1 | $60.00
Impresión | $0.75/min | 50 hrs | $2250
Puente H | $120.00 | 1 | $120
Cable jumpers(paquete 40) | $35.00 | 3 | $105
Total |  |  | $4,468.00
Notes: Darb

## Slide 22: Áreas de oportunidad y consideraciones a futuro
Diseño más robusto de componentes mecánicos
Caracterización precisa de los sensores
Selección de una mejor batería para circuitos de potencia
Instrumentación para más escenarios de navegación